## Slide 1: OKNOSTYL
LivING
Oferta Produktowa
Jabłonna, marzec 2018

## Slide 2: Dlaczego LivING? Cechy charakterystyczne systemu
S 2
System LivING to poprawiona wersja systemu SI82 Thermo.
Większa izolacyjność cieplna
7-komorowa konstrukcja profilu ze zoptymalizowaną geometrią komór i głębokością zabudowy 82 mm
osadzenie szyby 20 mm i zoptymalizowany wrąb szybowy powoduje niewielkie straty ciepła w obszarze zespolenia szyby
spełnienie wymagań Instytutu ift Rosenheim w zakresie budownictwa pasywnego w przypadku wariantu Schüco LivIng 82 MD (z uszczelką środkową)
LivIng 82 MD
Uf =0,96 W/m²k
LivIng 82 AS
Uf =1,0 W/m²k
Notes: Präsentationstitel
2

## Slide 3: Dlaczego LivING? Cechy charakterystyczne systemu
S 3
Poprawiona wersja oznacza, że wszystkie elementy odpowiedzialne za funkcjonalność, szczelność czy ochronę przed czynnikami atmosferycznymi zostały unowocześnione:
zmieniona środkowa uszczelka
duże tolerancje w ułożeniu skrzydła względem ramy dzięki 5 mm rowkowi na uszczelkę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem
6 mm zachodzenie skrzydła za ramę oraz 8 mm wewnątrz
wszystkie profile posiadają charakterystyczne, eleganckie, delikatne zaokrąglenia i kąt pochylenia 15° na widocznych powierzchniach
głębokość osadzenia pakietu 20mm
uszczelka przyszybowa z płetwą w celu ukrycia osadzenia szkła
zlicowane uszczelki idealnie dopasowują się do estetyki okna
Notes: Präsentationstitel
3

## Slide 4: Dlaczego LivING? Cechy charakterystyczne systemu
S 4
Uszczelki:
System uszczelnień
uszczelki funkcyjne z EPDM (zgrzewalne i fabrycznie wciągnięte w profile)
uszczelka środkowa z TPE (wciągnięta fabrycznie w profile)
jednolita koncepcja uszczelek w obydwu systemach (AS i MD)
- identyczne zewnętrzne uszczelki przylgowe i przyszybowe
przy szkleniu zewnętrzna uszczelka została zmniejszona do 4 mm i tworzy optymalny styk z szybą
uszczelka przyszybowa z płetwą w celu ukrycia osadzenia szkła
5 mm
5 mm
4 mm
3 mm
Uszczelki funkcyjne
Notes: Präsentationstitel
4

## Slide 5: Dlaczego LivING? Cechy charakterystyczne systemu
S 5
Uszczelki EPDM - powrót do pierwotnego kształtu:
Notes: Präsentationstitel
5

## Slide 6: Oferta Produktowa Schüco LivING
Schüco LivING AS Classic
Klasyczna linia skrzydła i oszczędna forma. Siedem zamkniętych komór z bardzo wysoką izolacyjnością ciepła. 2 uszczelki.
Schüco LivING MD PREMIUM Classic
Lekko wypukła, miękka linia skrzydła prowadzi do optycznego zwężenia. Siedem zamkniętych komór z bardzo wysoką izolacyjnością ciepła. 3 uszczelki.

## Slide 7: Oferta Produktowa
S 7
Wyposażenie standardowe okna na profilu Schüco LivING AS
System 7-komorowy o głębokości zabudowy 82 mm, wyprodukowany w Niemczech
Skrzydło Classic o szerokości 82mm.
Listwa przyszybowa zaokrąglona z możliwością wymiany na klasyczną.
Dwukomorowa, niezgrzewalna szara lub czarna uszczelka z tworzywa EPDM.
Pakiet szybowy 4/16/4 o współczynniku Ug=1,0 W/m2K z aluminiową ramką.
Okucia obwiedniowe Roto NT Basic.
Mikrowentylacja
Klamki Schüco Basic w kolorze białym lub Schüco Acustik w kolorze starego złota czy tytan do okien w okleinie obustronnej.
Rdzeń biały, karmelowy lub szary.
Profil wypełniający rowek w podstawie ramy zapewniający ochronę przed brudem i ułatwiający pielęgnację okna.
4-komorowa listwa podokienna (montażowa) z uszczelką gwarantująca bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów.
Wzmocnienia stalowe o grubości 1,5 2,0 mm (w zależności od konstrukcji).
Oryginalne 34 kolory folii Schüco podzielone na 2 Grupy Cenowe (I Grupa – 10 kolorów)
Kotwy montażowe systemowe o grubości 1,5 mm.
Możliwość doboru dodatkowego wyposażenia.
Notes: Präsentationstitel
7

## Slide 8: Oferta Produktowa
S 8
Wyposażenie standardowe okna na profilu Schüco LivING MD PREMIUM
System 7-komorowy o głębokości zabudowy 82 mm, wyprodukowany w Niemczech
Skrzydło Classic o szerokości 82mm.
Listwa przyszybowa zaokrąglona z możliwością wymiany na klasyczną.
Dwukomorowa, niezgrzewalna i zgrzewalna szara lub czarna uszczelka z tworzywa EPDM.
Pakiet szybowy 4/18/4/18/4 z innowacyjną ciepła ramką Swisspacer Advance o współczynniku Ug=0,5 W/m2K
Okucia obwiedniowe Roto NT.
Mikrowentylacja i blokada błędnego położenia klamki.
Klamki Schüco Acustik w kolorze białym lub w kolorze starego złota czy tytan do okien w okleinie obustronnej.
Dwupunktowe zabezpieczenie antywyważeniowe w każdym skrzydle okiennym (w zależności od funkcji i wymiaru skrzydła).
Rdzeń biały, karmelowy lub szary.
Profil wypełniający rowek w podstawie ramy zapewniający ochronę przed brudem i ułatwiający pielęgnację okna.
4-komorowa listwa podokienna (montażowa) z uszczelką gwarantująca bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów.
Wzmocnienia stalowe o grubości 1,5 2,0 mm (w zależności od konstrukcji).
Oryginalne 34 kolory folii Schüco podzielone na 2 Grupy Cenowe (I Grupa – 10 kolorów)
Kotwy montażowe systemowe o grubości 1,5 mm.
Notes: Präsentationstitel
8

## Slide 9: Standard 2017r.

## Slide 10: Dodatkowe wyposażenie PVC
Możliwe wyposażenie dodatkowe okien (wybrane):
hamulec w klamce
hamulec cierny
ciepła ramka Swisspacer
zatrzask balkonowy
zatrzask magnetyczny
nawiewniki AERECO
klamka kolor
klamka z kluczykiem
duży wybór pakietów szybowych, w tym pakiety bezpieczne, antywłamaniowe, dźwiękoszczelne (akustyczne), niskoemisyjne i foliowane w różnych odcieniach
możliwość zastosowania różnych wzmocnień stalowych
okucia antywłamaniowe w standardzie WK1, WK2
poszerzenia systemowe Schüco
i wiele innych – informacje u naszych handlowców lub w Biurze Obsługi Klienta

## Slide 11: Klamki
Klamka Schüco Design
Klamka Schüco Akustik

## Slide 12: Oferta Produktowa LivING MD Super PREMIUM
Schüco LivING MD
Super PREMIUM Classic
Specjalna linia produktów, niepowtarzalne , wyjątkowe wyposażenie oferowane w standardzie

## Slide 13: Oferta Produktowa na 15 lat
S 13
Wyposażenie standardowe okna na profilu Schüco LivING MD Super PREMIUM
System 7-komorowy o głębokości zabudowy 82 mm, wyprodukowany w Niemczech
Skrzydło Classic o szerokości 82mm.
Listwa przyszybowa klasyczna prosta.
Dwukomorowa, niezgrzewalna szara lub czarna uszczelka z tworzywa EPDM.
Pakiet szybowy 4/18/4/18/4 z innowacyjną ciepła ramką Swisspacer Ultimate o współczynniku Ug=0,5 W/m2K
Okucia obwiedniowe Roto NT Designo – ukryte okucia.
Mikrowentylacja i blokada błędnego położenia klamki z najazdem rolkowym.
Klamki Schüco Design w kolorze białym lub w kolorze starego złota czy tytan do okien w okleinie obustronnej.
Dwupunktowe zabezpieczenie antywyważeniowe w każdym skrzydle okiennym.
Infoklip Oknostyl na okuciu.
Rdzeń biały, karmelowy lub szary.
Profil wypełniający rowek w całym obwodzie ramy zapewniający ochronę przed brudem i ułatwiający pielęgnację okna.
4-komorowa listwa podokienna (montażowa) z uszczelką gwarantująca bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów.
Wzmocnienia stalowe o grubości 1,5 2,0 mm (w zależności od konstrukcji).
Oryginalne 34 kolory folii Schüco podzielone na 2 Grupy Cenowe (I Grupa – 10 kolorów)
Kotwy montażowe systemowe o grubości 1,5 mm.
Naroża zapakowane w kartony.
Notes: Präsentationstitel
13

## Slide 14: Wsparcie sprzedaży

## Slide 15: Wsparcie sprzedaży
Dla wszystkich:
oknostyl.eu/do_pobrania
Ukryta strona:
oknostyl.eu/pomoc

## Slide 16: Wsparcie sprzedaży

## Slide 17: Wsparcie sprzedaży

## Slide 18: Dziękujemy za uwagę
"Oknostyl"
J.Kossakowski i A.Mazuryk Sp.J.
Jabłonna Majątek 80
23-114 Jabłonna
tel +48 81 561 00 82
www.oknostyl.eu
info@oknostyl.eu